## Slide 1: GRUNTLАR MEХАNIKАSI
11-mavzu
Gruntlаrning siqilishi. Siqilish kаttаliklаri аniqlаsh uslublаri.
TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Ma`ruzachi: U.Mansurov

## Slide 2
11-mavzu
Gruntlаrning siqilishi. Siqilish kаttаliklаri аniqlаsh uslublаri.
TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Ma`ruzachi: U.Mansurov
Reja:
1. Gruntlarning yuk ostida siqilish xususyatlari
2.Gruntlarning siqilish kattaliklarini aniqlash.
Tayanch so’z va iboralar: Gruntlarning yuk ostida siqilishi, siqilish kattaliklari, sinashning 2 xil uslubi, kompression tajriba usul, dala ,, shtamp” usuli, indicator.

## Slide 3
Tog’ jinslariga tashqi kuch ta’sirida ularning g’ovakligi va hajmi kamayishiga gruntlarning siqilishi deyiladi. Gruntlarning siqilish darajasini aniqlash uchun ularni tajriba orqali sinash kerak.
Sinashning 2 xil uslubi mavjud:
1) kompression tajriba usuli (laboratoriya usuli)
2) dala” shtamp” usuli
TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Ma`ruzachi: U.Mansurov

## Slide 4
Kompression siqilish deb gruntlarning kuch ostida yonga kengaymasdan tik siqilishiga aytiladi. Namunadan xalqaga grunt kesib olib, kompression asbobida turli kuchlar ta’sirida (P=2 kg, 4 kg, 6 kg) siqilish darajalari aniqlanadi. Gruntning siqilayotganligini indikator (S1, S2, S3 ) ko’rsatadi va quyidagi siqilish kattaliklari hisoblab topiladi:
∆ hi= Si-S0
bu yerda:
∆ hi – umumiy deformatsiya.
S0 – indikatorning boshlang’ich ko’rsatgichi
Si – indikatorning ma’lum kuchdagi ko’rsatgichlari.
TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Ma`ruzachi: U.Mansurov

## Slide 5
Nisbiy siqilish quydagicha topiladi:
;
h – halqanining balandligi
Gruntlarning siqilishi undagi g’ovaklarning kamayishi evaziga sodir bo’ladi, uni quydagi ifoda orqali topish mumkin.
so’ngra kompression egri chizig’i chiziladi:
TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Ma`ruzachi: U.Mansurov

## Slide 6
Gruntalarning kuch ostida siqilishiga cho’kish deyiladi.
Gruntlarning suv ta’sirida siqilishiga cho’kuvchanlik deyiladi.
Gruntlarning siqilsh darajasini aniqlash uchun siqilish koeffitsenti hisoblanadi:
agar a<0.001 bo’lsa grunt siqilmaydi.
0.001<a<0.01 – grunt siqiluvchan
0.01<a<0.1 – grunt ko’p siqiluvchan
a> 0.1 bo’lsa grunt juda ko’p siqiluvchan
TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Ma`ruzachi: U.Mansurov

## Slide 7
Siqilish moduli deb, 1 m qalinlikdagi gruntni qancha mm ga siljishini ko’rsatuvchi kattalikka aytiladi va u quydagi ifoda orqali topiladi:
mm/m
Siqilish moduli gruntlarda quydagicha tasniflanadi:
agar Lp <5 mm/m bo’lsa siqilmaydi
Lp – 5-20 mm/m bo’lsa grunt siqiluvchan
20-60 mm/m bo’lsa grunt ko’p siqilvchan
>60 mm/m bo’lsa, grunt juda ko’p siqiluvchan
TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Ma`ruzachi: U.Mansurov

## Slide 8
Shtamp (dala uslubi): Gruntlarning siqilish darajasini aniqlash uchun o’sha joyda shurf qaziladi. Shurfga ma’lum bir og’irlikka ega bo’lgan shtamp o’rnatiladi va shtamp orqali gruntga kuch ta’sir ettiriladi va gruntning siqilishini shurf ichiga o’rnatilgan va yer ustiga o’rnatilgan reperlar orqali nivelirlash uslubi bilan siqilish kattaliklari, yani nisbiy siqilish, umumiy siqilish, umumiy deformatsiya modullari aniqlanadi.
Umumiy deformatsiya moduli deb, gruntga ta’sir etayotgan kuchni nisbiy deformatsiyaga nisbatiga aytiladi. Umumiy deformatsiya moduli inshootlarning mustahkamligini baholashdagi kattalik hisoblanadi va u 2 turga bo’linadi:
1)kompression umumiy deformatsiya moduli
2) erkin umumiy deformatsiya moduli.
TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Ma`ruzachi: U.Mansurov

## Slide 9
Kompression umumiy deformatsiya moduli quydagi ifoda orqali topiladi:
E0 =
λ – nisby siqilish bo’lib, u quydagi ifoda orqali topiladi:
λ = ∆ h/d
d – xalqaning diametri
∆ h – nisbiy siqilish
Agar kompression siqilish kattaligi ma’lum bo’lsa, quydagi bir- biriga o’tish ifodasidan erkin deformatsiya modulini topish mumkin:
E0 =M*Ep
Ep – erkin deformatsiya moduli bo’lib, bunda gruntlarda yonga kengayishi ro’y beradi.
TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Ma`ruzachi: U.Mansurov

## Slide 10
E`tiboringiz uchun rahmat!
Thanks for attention!
TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Ma`ruzachi: U.Mansurov